13.07.2022

Data

Wylęgarnia Ryb Dąbie Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz Ul. Spacerowa 12 77-100 Dąbie NIP 842-16-27-717

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zestawy hydroforowe

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot obejmuje dostawę zestawów hydroforowych: Zestaw hydroforowy o wydajności 36 m3/h Ilość zestawów hydroforowych: 2 kpl. Wysokość podnoszenia 18 m. Składający się z pomp (z silnikiem 2,2 kW): 2 pompy robocze i jedna rezerwowa Kolektor napływowy i tłoczny DN 80 ze stali nierdzewnej. Zawory zwrotne po stronie ssawnej Ciśnienie po stronie napływowej grawitacyjne. Zestaw hydroforowy bez sterowania. Układ kolektorów L. Manometry glicerynowe na kolektorach napływowym i tłocznym. Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena netto | 80 % |
| 2. | Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem | 20 % |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę w oparciu o kryterium: ceny netto za dostawę przedmiotu zamówienia - 80 %. okres gwarancji z bezpłatnym serwisem - 20 % Kryterium ceny netto (wskaźnik C) – 80% (max. 80 pkt.) C = Cn/Cb x 80, C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg. kryterium ceny, Cn – najniższa cena netto za realizację przedmiotu zmówienia, Cb – cena netto badanej oferty. Kryterium gwarancji z serwisem (wskaźnik G ) – 20% (max. 20 pkt.) Okres gwarancji do: 1 rok – 10 pkt. 2 lata – 20 pkt Maksymalna liczba punktów równa jest wadze określonej w kryterium %. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wybrana oferta cechować się będzie najwyższą łączną liczbą punktów w zakresie wskaźnika C i G Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej to wezwie oferentów do złożenia w terminie 10 dni roboczych ofert dodatkowych.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 3.08. 2022 r.

Sposób przygotowania oferty

Oferta winna odpowiadać zakresowi zamówienia. Informacje w ofercie powinny być wpisane czytelną i trwałą techniką. Dopuszcza się złożenie oferty w języku obcym i w walucie obcej. Informuje się, iż oferty wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP obowiązującym w dniu wystawienia oferty. Ofertę można złożyć w 1 egzemplarzu (forma papierowa lub elektroniczna). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: - dane identyfikujące oferenta (Nazwa i Adres), - opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia, - wartość oferty, - wypełnienie załącznika nr 1 dołączonego do zapytania ofertowego. W przypadku doręczenia oferty w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę doręczenia liczy się datę nadania. W pozostałych przypadkach za datę doręczenia liczy się datę wpływu do biura zamawiającego lub na pocztę elektroniczną.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych lub częściowych.

| Ofertę należy złożyć w: | Wylęgarnia Ryb Dąbie Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz Ul. Spacerowa 12 77-100 Dąbie NIP 842-16-27-717 e-mail: mje@ikra-dabie.pl |
| --- | --- |

Załączniki do zapytania:

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym.

Marcin Jesiołowski